| Согласовано |  |
| --- | --- |
| Городской Голова |  |
| города Калуги |  |
| _______________________К.М. Горобцов |  |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Государственного предприятия

Калужской области «Калугаоблводоканал»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Город Калуга»

Калужской области

на 2014-2020 гг.

Разработчик ГП «Калугаоблводоканал» И. о. генерального директора _________________ А.В. Грошев

г. Калуга

2017 г.

Оглавление

| 1 | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общая техническая характеристика ГП «Калугаоблводоканал» | 4 |
| 2.1. | Деятельность предприятия и его классификация | 4 |
| 2.2. | Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении ГП «Калугаоблводоканал». | 4 |
| 2.2.1. | Система водоснабжения | 4 |
| 2.2.1.1. | Водозаборные сооружения и сооружения водоподготовки | 4 |
| 2.2.1.2. | Сети водоснабжения | 5 |
| 2.2.2. | Система водоотведения | 5 |
| 2.2.2.1. | Сооружения водоотведения и очистки сточных вод | 5 |
| 2.2.2.2. | Сети водоотведения | 5 |
| 3 | Основные проблемы водоснабжения и водоотведения | 6 |
| 4 | Система основных мероприятий Программы по строительству, реконструкции, модернизации и систем водоснабжения и водоотведения | 6 |
| 5 | Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы | 16 |
| 6 | Эффективность мероприятий инвестиционной Программы | 18 |
| 7 | Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы | 19 |
| 8 | Пересмотр (внесение изменений) Программы | 20 |

- Паспорт программы

| 1.1 | Наименование инвестиционной Программы | Инвестиционная Программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Основание для разработки Программы | - Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Калуга» ГП «Калугаоблводоканал» на 2014-2020 гг., утв. Постановлением Городской Управы города Калуги № 1995-пи от 01.03.2017 г., - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», - Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 |
| 1.3 | Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина д. 80 |
| 1.4 | Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а |
| 1.5 | Наименование органа, согласующего Программу | Городская Управа города Калуги Россия, г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1 |
| 1.6 | Цели и задачи Программы | создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствие нормативным требованиям, обеспечивающим комфортные условия проживания; снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду; увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в МО «Город Калуга». |
| 1.7 | Объемы и источники финансирования | Всего – 2 076 620,09 тыс. рублей (с НДС), в том за счет платы за подключение в индивидуальном порядке – 2 076 620,09 тыс. рублей с НДС |
| 1.8 | Ожидаемые результаты | Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения; - снижение потерь воды в сетях; - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями; - уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене; - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения. |

# Общая техническая характеристика ГП «Калугаоблводоканал».

#### 2.1. Деятельность предприятия и его классификация.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.

Организационно-правовая форма: унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

Собственником имущества предприятия является Калужская область.

От имени Калужской области права собственника имущества предприятия осуществляет министерство экономического развития Калужской области в рамках своей компетенции.

Деятельность предприятия координируется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в ведении которого находится предприятие.

Местонахождение предприятия: 248002, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: voda@kalugaoblvodokanal.ru, e-mail: vodokanal-kaluga.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.

Цель создания предприятия - оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов  с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;

- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;

- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации  и сооружению новых объектов  системы водоснабжения и водоотведения водопроводно-канализационного комплекса муниципальных образований;

- выполнение  функций заказчика.

  - Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении ГП «Калугаоблводоканал».

    - Система водоснабжения.

2.2.1.1. Водозаборные сооружения  и сооружения водоподготовки

Водоснабжение по объектам, находящимся в ведении Предприятия  на территории  г. Калуги состоят из пяти водозаборов подземных вод (Северный,  Южный,  «Покровские ключи», «Зеленый крупец» и водозабор п. Сосновый Бор), объединяющих 68 артезианских скважин и два каптажа ключей, а также комплекс отдельно стоящих артскважин в количестве 16 штук и из двух поверхностных водозаборов -  питьевой (Окский водозабор)  и  технической  воды  из реки Оки.

Заборы воды  осуществляются:

- из Упинского водоносного горизонта (66 скважинами глубиной от 26 м до 116 м);

- из Нижне-Тульского  водоносного горизонта (4 скважины глубиной от 25 м до 46 м);

- из Тарусско-Окского водоносного горизонта (4 скважинами глубиной от 25 м до 50 м. и 2 каптажами);

- из Четвертичного водоносного горизонта (9 скважинами глубиной от 41 м до      53 м).

Сооружения водоподготовки Северного, Южного водозаборов и водозабора п. Сосновый Бор обеспечивают нормативное качество подаваемой воды и соответствуют классу источника.

Проведение только обеззараживания воды на ГНС не соответствует второму классу источника по содержанию железа и жёсткости, однако, учитывая, что станция закольцована в единую сеть города и происходит смешение воды с водой других водозаборов, введение обезжелезивания  и умягчения в 2006 году посчитали нецелесообразным.  На настоящий момент при нормальной работе водопроводной системы города Калуги часть города питается водой с городской насосной станции без смешения или с минимальным смешением с водой других водозаборов и проблема необходимой очистки воды из скважин ГНС стоит достаточно остро.

Технология водоподготовки, применяемая в настоящее время на Окском водозаборе,  соответствует  классу  водоисточника,  но  есть  существенные недоработки проекта водоочистной станции, которые возможно исправить только при полном останове водозабора, что в настоящее время выполнить невозможно.

Частичное решение проблем возможно после реконструкции существующей станции и  полное решение проблем – при строительстве новой (например, Андреевский водозабор) на такую же проектную мощность.

На всех водоочистных станциях контроль качества осуществляется лабораторией по всем этапам очистки. На Окском водозаборе дополнительный контроль осуществляется филиалом базовой лаборатории. На Северном, Южном водозаборах и ГНС контроль остаточного хлора осуществляется операторами, прошедшими обучение на выполнение данных анализов. На насосных станциях второго подъема всех водозаборов проводится анализ качества подаваемой питьевой воды. Качество питьевой воды на выходе с водозаборов соответствует  действующим в настоящее время на территории РФ      СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

      - Сети водоснабжения

Общая протяженность обслуживаемых  водопроводных сетей по г. Калуга составляет  666,9 км, в т. ч. протяженность технического водопровода - 26 км.

Около 40% чугунных труб и 35% стальных труб было в использовании более 30 лет.  Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляет всего около 10%.  Общий износ водопроводных сетей составляет около 80%.

Надежность водопроводных сетей является одним из основных факторов, обеспечивающих устойчивость системы водоснабжения в целом и определяется соответствующими требованиями: применением коррозионно-стойких материалов труб, регулированием напоров в сети, ликвидацией факторов вторичного загрязнения воды в трубопроводах, темпами замены аварийных труб и т. д.

2.2.2. Система водоотведения.

2.2.2.1. Сооружения водоотведения  и очистки сточных вод.

Сточные воды города Калуги собираются по 16 коллекторам в 4 главных коллектора и отводят воду на очистные сооружения канализации, которые значительно перегружены  в связи  с высокими темпами нового строительства.

Стоки последовательно проходят горизонтальные песколовки, затем дюкером отводятся на блок биологической очистки в преаэраторы, первичные горизонтальные отстойники, далее проходят биологическую очистку в аэротенках. После отстаивания во вторичных отстойниках биологически очищенные стоки по каскадному выпуску отводятся в реку Оку.

На обслуживании в г. Калуге и области находятся 110 канализационных насосных станций, большинство их которых построено в 60-90 гг., а также канализационно-насосные станции модульного типа, автоматизированные, оснащенные оборудованием марки Грундфос, время постройки которых 2001-2012 гг. Вопросы строительства и реконструкции очистных сооружений до настоящего времени решаются неудовлетворительно.

2.2.2.2. Сети  водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей в г. Калуге составляет 517,8 км.

Материал труб: сталь, керамика, чугун, асбоцемент, железобетон, полиэтилен.

Срок использования трубопроводов:

- 45% керамических труб  находятся в использовании  более 25 лет;

- около 20% стальных и чугунных труб - более 25 лет.

Стальные трубы  со сроком эксплуатации более 25 лет имеют 100% износ.  Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет  около 10%.

Износ сетей более 80%.

# Основные проблемы водоснабжения и водоотведения

Существующая система водоснабжения и система водоотведения и очистки  сточных вод не в полном объеме обеспечивает на сегодняшний день текущие потребности  в коммунальных ресурсах и является фактором, сдерживающим  экономическое развитие территорий, в частности жилищного и промышленного строительства.

Программа по развитию объектов водоснабжения и водоотведения  направлена на решение проблем, негативно влияющих на качество предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и надежность систем водопроводно-канализационного хозяйства. К числу таких проблем относятся:

- износ, моральное старение и низкая эффективность систем и объектов водоснабжения;

- эксплуатационно-техническое состояние  водопроводных сетей, в которых  происходит вторичное загрязнение;

- снижение запасов подземных вод;

- ухудшение качества исходной воды  в поверхностных водозаборах вследствие  роста антропогенной нагрузки;

- повышенное содержание железа в воде водоносных горизонтов, используемых для коммунального водоснабжения;

- недостаточная мощность действующих станций водоподготовки, учитывая перспективу развития;

- недостаточная пропускная способность сетей водопровода, учитывая перспективу развития;

- недостаточная пропускная способность или отсутствие в ряде поселений систем канализации;

- отсутствие систем доочистки и  глубокой очистки сточных вод;

- значительный моральный и физический износ зданий и оборудования  КНС  и ОСК;

- отсутствие резервирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- несоответствие  качества очистки сточных вод  требованиям  современного природоохранного законодательства;

- высокий уровень эксплуатационных затрат;

- прием на обслуживание бесхозяйных сетей  и объектов ВКХ.

# Система основных мероприятий Программы по строительству, реконструкции,  модернизации и систем водоснабжения и водоотведения

# Программа предусматривает реализацию строительных, технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить перспективу развития по новой застройке жилья и промышленных объектов, выполнение  обязательств по подключению новых абонентов и потребителей услуг, осуществить устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат при оказании услуг:

Мероприятия Программы  предусматривают  реконструкцию или создание  новых мощностей водоснабжения и водоотведения. При этом в соответствии с требованиями  Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» предполагается  использование энергоэффективного и  энергосберегающего оборудования (в частности при реконструкции Окского водозабора,  водоочистных сооружений, реконструкции очистных сооружений  и КНС), что позволит:

- снизить  потребление электроэнергии за счет внедрения  более экономичных энергоагрегатов;

- обеспечивать  эффективное  поддержание  заданных параметров в магистральных сетях;

- обеспечить защиту оборудования от перепадов напряжения  и других аварийных ситуаций;

- повысить срок службы  и надежности насосного и технологического оборудования.

Для защиты централизованных систем водоснабжения  в составе работ по строительству новых,  реконструкции и модернизации существующих объектов  предусматриваются мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и террористических актов, снижению последствий  чрезвычайных ситуаций, как например:  установка резервного оборудования, специальной арматуры для переключения на резервные  мощности и обеспечения минимизации зон отключения потребителей, а также  современного оборудования по охране объектов ВКХ.

На предприятии  разрабатывается программа энергоресурсосбережения (ЭРСБ), включающая  в том числе  выполнение комплексных мероприятий  по городу Калуге.

Таким образом, Программа рассчитана как на выполнение мероприятий по приведению качества питьевой воды  в соответствие  с установленными требованиями  и улучшению экологической ситуации на период реализации Программы (общесистемные мероприятия), так и на строительство и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих техническую возможность подключения строящихся (реконструируемых) объектов.

## Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы

# Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей  для реализации инвестиционной Программы  осуществлялся  в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными материалами.

Стоимость мероприятий  определена с учетом  укрупненных сметных нормативов  и параметров  изменения цен  используемых ресурсов в период реализации Программы. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий  проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам  ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.), проведение регистрации объектов,  расходы по аренде земли на срок строительства  и прочие расходы.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет средств, полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке и рассчитанной по тарифу на подключение, а также заемных средств (в целях нивелирования рисков по недобору платежей в виду поэтапного подключения новых потребителей и внесения платы за подключение):

Сведения  об объеме  финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой  по отдельным мероприятиям  инвестиционной

Программы, с указанием источников финансирования  представлены в Приложении 1 к Программе.

При расчете размера ставки за протяженность сети не учитываются средства, полученные на создание этих сетей и объектов на них, предусмотренные инвестиционной программой за счет иных источников, кроме платы за подключение, в том числе средств бюджетов бюджетной системы.

При реализации Программы возможно возникновение   потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- Недостаточное финансовое обеспечение (неисполнение обязательств  участниками схемы финансирования Программы).

- Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

- Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет  увеличение затрат  на отдельные программные мероприятия.

- Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе  по причине «переоценки» объемов  присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.

Из четырех вышеперечисленных факторов  риска  наиболее реальным  представляется  недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего  могут измениться  запланированные  сроки выполнения мероприятий и  подвергнуться корректировке   показатели  эффективности реализации  Программы, что в свою очередь  потребует  внесения изменений в Программу.

Наиболее нестабильной  и поэтому несущей риск  является плата за подключение   к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники  являются  накапливаемыми  с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов  по запланированным  мероприятиям Программы, что может привести  к необходимости кредитования, а, следовательно, будут иметь место дополнительные расходы  по  обслуживанию.

Для минимизации последствий  в случае наступления рисков  предусматривается   механизм корректировки Программы.

6. Эффективность мероприятий инвестиционной Программы.

Программа оценивается  по ожидаемым  позитивным результатам  ее влияния на  состояние системы водоснабжения и водоотведения ГП «Калугаоблводоканал»  социально-экономическую сферу, экологическое состояние территорий.

Успешная реализация программных мероприятий предполагает:

- надежность (бесперебойность) снабжения  потребителей  услугами водоснабжения и водоотведения населения;

- снижение аварийности  на сетях  водоснабжения;

- снижение потерь воды  в сетях;

- обеспечение населения  питьевой водой  в соответствии  с установленными требованиями;

- уменьшение доли  сетей, нуждающихся в замене;

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения.

За счет реализации инвестиционной программы будут достигнуты  следующие
целевые индикаторы:

Показатели Программы  могут быть уточнены и конкретизированы  в ходе проведения  дополнительных  экспертиз, исследований и иных процедур.

7. Организация  мониторинга и контроля  за ходом реализации инвестиционной Программы

Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

ГП «Калугаоблводоканал» ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности ГП «Калугаоблводоканал» представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.

8. Пересмотр (внесение изменений) Программы

Программа и (или) сроки ее реализации могут  быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 и иными нормативными актами.