# Согласовано:

Глава администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

Городского поселения «Город Балабаново»

_________________________ П. В. Авеков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Государственного предприятия  Калужской области «Калугаоблводоканал»
по  развитию систем  водоснабжения и водоотведения  муниципального образования   «Город Балабаново»
на 2016-2018 гг.

г. Калуга

2015 г.

Оглавление

| 1 | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 4 |
| 2.1. | Введение | 4 |
| 2.2. | Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения | 5 |
| 2.3. | Краткое описание системы водоснабжения города Балабаново | 5 |
| 2.3.1. | Источники водоснабжения | 5 |
| 2.3.2. | Техническое состояние скважин | 6 |
| 2.3.3. | Водопроводные сети | 6 |
| 2.3.4. | Станция водоподготовки | 6 |
| 2.4. | Качество питьевой воды | 6 |
| 2.5. | Краткое описание системы водоотведения города Балабаново | 6 |
| 3 | Анализ существующих проблем | 7 |
| 4 | Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной Программы | 7 |
| 5 | Эффективность мероприятий инвестиционной программы | 7 |
| 6 | Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы | 9 |
| 7 | Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения, сумма капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению | 11 |
| 8 | Оценка рисков Инвестиционной программы | 11 |
| 9 | Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы | 12 |
| 10 | Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы | 12 |

# Инвестиционная программа

ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»

по развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Балабаново» на 2016-2018 гг.

- Паспорт программы

| 1.1 | Наименование инвестиционной Программы | Инвестиционная Программа по развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Балабаново» на 2016-2018 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 1.3. | Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина д. 80 |
| 1.4. | Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер.,2а |
| 1.5. | Наименование органа согласующего Программу | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Балабаново» |
| 1.6. | Цели и задачи Программы | - создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания. - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - снижение издержек по регулируемой деятельности; - снижение вредного воздействия на окружающую среду, в том числе водный объект; - увеличение объемов водоснабжения и водоотведения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства; |
| 1.7. | Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| 1.8. | Объемы и источники финансирования | Всего – 165 154,781 тыс. рублей (с НДС), в том числе собственные средства (капитальные сложения в тарифе на услуги водоснабжения) – 8 163,744 тыс. рублей, плата за подключение – 156 991,038 тыс. рублей. |
| 1.9. | Ожидаемые результаты | Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения; - снижение потерь воды в сетях; - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями; - уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене; - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения. |

## Пояснительная записка

## 2.1. Введение.

Инвестиционная Программа ГП «Калугаоблводоканал»  «Реконструкция, модернизация и развитие систем холодного водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Ермолино» на 2016 – 2018 г.г. разработана в соответствии с:

      - Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Генеральным планом развития города Балабаново, утвержденный решением Городской Думы от 29.08.2013 № 32-д;

- Уставом городского поселения «Город Балабаново»;

- Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Постановлением администрации городского поселения «Город Балабаново» от 27.02.2015 № 64/1 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Балабаново» на 2016-2018гг.»

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2016-2018 года, необходимых для эффективности функционирования системы холодного водоснабжения в городском поселении «Город Балабаново» на объектах ГП «Калугаоблводоканал». 	Инвестиционная Программа предусматривает финансирование за счет средств полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств.

Инвестиционная Программа разработана для решения задач, связанных с:

- реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;

- повышением эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечением средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации и новом строительстве объектов ВКХ.

  - Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Все объекты водопроводного хозяйства ГП «Калугаоблводоканал» принадлежат на праве хозяйственного ведения.

Предприятие ГП «Калугаобводоканал» оказывает услуги по холодному водоснабжению.

Для оказания услуг по холодному водоснабжению Предприятием используется вода, поднятая собственными силами.

Для подъема воды в г. Балабаново находится 13 артезианских скважин. Скважины объединены в 2 самостоятельных водозабора: Акатовский и Тарутинский водозаборы (Жуковский район Калужской области).

Акатовский водозабор находится в 10 км юго-восточнее г. Балабаново, на левом берегу р. Истьи, в 0,5 км северо-западнее д. Акатово и объединяет четыре артезианские скважины.

Тарутинский водозабор также расположен на левом берегу р. Истьи, в 3,2 км ниже по течению от Акатовского водозабора, у д. Чуриково. Он представляет собой ряд  длиной 3,4 км, состоящий из девяти скважин №№1,2,3,4,5,5/,6,7,7/ удаленных друг от друга на 370-1150м.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников – 3.  Качество очистки соответствует классу источника.

Поднятая вода со скважин поступает на сооружения водоподготовки – станцию обезжелезивания.

Станция обезжелезивания питьевой воды расположена на окраине г. Балабаново у д. Кочетовка. Станция обслуживается по устному договору, не в аренду и в хозяйственное ведение не передана. Сброс промывных вод со станции обезжелезивания осуществляется в р. Страдаловка - р. Протву.

На артскважинах установлено 5 насосов ЭЦВ 8 40х180, 4 насоса ЭЦВ  25х150 , 2 насоса ЭЦВ 10 63х150 и 2 насоса ЭЦВ 8 16х140.

2.3. Краткое описание системы водоснабжения города Балабаново.

2.3.1. Источники водоснабжения.

В настоящее время в городе Боровск действует 13 артезианских скважин:

Акатовский водозабор:

- артскважина №1 – производительность 40 м3/час;

- артскважина №2 – производительность 63 м3/час;

- артскважина №3 – производительность 63 м3/час;

- артскважина №4 – производительность 40 м3/час;

Тарутинский водозабор:

- артскважина №1 – производительность 25 м3/час;

- артскважина №2 – производительность 25 м3/час;

- артскважина №3 – производительность 25 м3/час;

- артскважина №4 – производительность 40 м3/час;

- артскважина №5– производительность 16 м3/час;

- артскважина №5/ – производительность 25 м3/час;

- артскважина №6 – производительность 40 м3/час;

- артскважина №7 – производительность 16 м3/час;

- артскважина №7/ – производительность 40 м3/час.

2.3.2. Техническое состояние скважин.

На артскважинах установлено 5 насосов ЭЦВ 8 40х180, 4 насоса ЭЦВ 25х150,          2 насоса ЭЦВ 10 63х150 и 2 насоса ЭЦВ 8 16х140.

Все скважины Тарутинского водозабора имеют наземные металлические павильоны, скважины Акатовского водозабора имеют наземные кирпичные павильоны и 2 подземных павильона.

По скважинам Акатовского водозабора первый пояс зоны санитарной охраны составляет 7-22 м, по скважинам Тарутинского водозабора первый пояс зоны санитарной охраны составляет 20-35м. Учитывая, что они были пробурены в условиях сложившейся застройки, первый пояс зоны санитарной охраны согласован с органами Госсанэпиднадзора. Проект зон второго и третьего пояса, согласно санитарным правилам, разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

2.3.3. Водопроводные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 55,3 км, в том числе водоводы – 42,2 км. Водопроводные сети  в основном чугунные и стальные. Сетей с износом 80-100% нет. На водопроводных сетях эксплуатируется 8 водоразборных колонок 60 пожарных гидрантов. Износ сетей более 80 %.

2.3.4. Станция водоподготовки

Станция обезжелезивания г. Балабаново введена в эксплуатацию в 2000 году.

Вода артскважин подается на станцию обезжелезивания и далее из РЧВ (2000 м3) на насосную станцию второго подъема. Установлено 2 насоса Д 315/50, 4 насоса 500/65, Км 80-65-160, 4К6, 2 насоса К 20/18 .

Проектная мощность станции составляет 25 тыс. м3/сутки, фактическая производительность 7,2 тыс. м3/сутки. В состав сооружений  водоподготовки водозабора входят:

- здание станции обезжелезивания -  8 скорых фильтров;

- хлораторная, с 2004 году работает на готовом растворе гипохлорита натрия;

- один резервуар чистой воды  2000 м3;

- насосная станция второго подъема;

- два пруда накопителя промывных вод;

- водонапорная башня для промывки фильтров

Сооружения по возврату промывных вод и один резервуар, предусмотренные проектом не построены.

Хлораторная и насосная станция второго подъема находятся в аренде общества.

Физический износ сооружений и здания станции 50%.

  - Качество питьевой воды

По водопроводу города Балабаново качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

  - Краткое описание системы  водоотведения города Балабаново.

Сточные воды от канализованных жилых домов и производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения отводятся в горколлектор и далее на очистные сооружения биологической очистки ЗАО «Плитспичпром» и в/части 29522. Канализационные сети и ОСК - муниципальная собственность. В аренде частного предприятия ООО «Коммунальный ресурс».

- Анализ существующих проблем.

Основные технические трудности, которые испытывает Предприятие, заключаются в следующем:

- старение сетей и сооружений систем холодного водоснабжения и как следствие, увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водопровода потенциальных и существующих (не присоединенных) объектов капитального строительства;

- недостаточность объемов существующих сооружений хранения готового продукта (питьевой воды).

4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной Программы.

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов.

Для достижения цели инвестиционной Программы предлагается использовать финансовые ресурсы для решения следующих основных задач:

- расширение очистных сооружений канализации и техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ГП «Калугаоблводоканал» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производительной и экологической безопасности;

- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.

Основным результатом реализации инвестиционной Программы будет выполнение к 2018 году мероприятий представленных в Приложении 1, которые позволят предприятию достичь установленных целевых индикаторов.

Общая сумма капитальных вложений по 2018 год должна составить всего – 165 154,781 тыс. рублей (с НДС), в том числе собственные средства (капитальные сложения в тарифе на услуги водоснабжения) – 8 163,744 тыс. рублей, плата за подключение – 156 991,038 тыс. рублей.

Инвестиционная Программа предусматривает финансирование за счет средств, полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств.

- Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения города.

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения, высокой долей водопроводных с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий;

- снижение потерь воды.

Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоснабжению представлены в таблице:

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению представлен в таблице:

## Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы

# Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей  для реализации инвестиционной Программы  осуществлялся  в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения» и другими нормативными материалами.

Стоимость мероприятий  определена с учетом  укрупненных сметных нормативов  и параметров  изменения цен  используемых ресурсов в период реализации Программы. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий  проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам  ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.), проведение регистрации объектов,  расходы по аренде земли на срок строительства  и прочие расходы.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять  за счет средств, полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения, собственных средств Предприятия (капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения), а также заемных средств.

Сведения  об объеме  финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой  по отдельным мероприятиям  инвестиционной

Программы, с указанием источников финансирования  представлены в Приложении 1 к Программе.

При расчете размера ставки за протяженность сети не учитываются средства, полученные на создание этих сетей и объектов на них, предусмотренные инвестиционной программой за счет иных источников, кроме платы за подключение, в том числе средств бюджетов бюджетной системы.

При реализации Программы возможно возникновение   потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- Недостаточное финансовое обеспечение (неисполнение обязательств  участниками схемы финансирования Программы).

- Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

- Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет  увеличение затрат  на отдельные программные мероприятия.

- Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе  по причине «переоценки» объемов  присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.

Из четырех вышеперечисленных факторов  риска  наиболее реальным  представляется  недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего  могут измениться  запланированные  сроки выполнения мероприятий и  подвергнуться корректировке   показатели  эффективности реализации  Программы, что в свою очередь  потребует  внесения изменений в Программу.

Наиболее нестабильной  и поэтому несущей риск  является плата за подключение   к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники  являются  накапливаемыми  с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов  по запланированным  мероприятиям Программы, что может привести  к необходимости кредитования, а, следовательно, будут иметь место дополнительные расходы  по  обслуживанию.

Для минимизации последствий  в случае наступления рисков  предусматривается   механизм корректировки Программы.

- Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения, сумма капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению

В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения включены мероприятий, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения.

Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части увеличения мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения с учетом капитальных вложений за счет прибыли на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и прогнозного уровня роста тарифов представлены в таблице:

- Оценка рисков Инвестиционной программы.

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- Превышение фактической стоимости мероприятий программы над плановой.

Причины:

- изменение в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неполнота оплаты потребителями услуг по водоснабжению и водоотведению;

- не точность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программ по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

- использование собственных средств Предприятия выше запланированных.

Государственное регулирование тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение также может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки Предприятия.

- Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы.

Контроль над реализацией инвестиционной Программы осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

Заказчик программы:

- контролирует качественное проведение намеченных в Программе мероприятий;

- отслеживает целевое, эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;

- организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Исполнитель Программы:

- представляет Заказчику Программы отчет в разрезе показателей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами;

- предоставляет иную информацию, запрашиваемую органом местного самоуправления, необходимую для осуществления его полномочий.

Представление информации по показателям реализации инвестиционной Программы осуществляется в установленном порядке по согласованию сторон.

- Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы.

Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно- эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2012 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами.