# Согласовано:

Глава администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального образования

городского поселения «Город Ермолино»

_________________________ Н. А. Гусаковская

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Государственного предприятия  Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения  на территории муниципального образования

городского поселения «Город Ермолино»

на 2016-2018 гг.

г. Калуга

2015 г.

Оглавление

| 1 | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 4 |
| 2.1. | Введение | 4 |
| 2.2. | Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения | 5 |
| 2.3. | Краткое описание системы водоснабжения города Ермолино | 5 |
| 2.3.1. | Источники водоснабжения | 5 |
| 2.3.2. | Техническое состояние скважин | 5 |
| 2.3.3. | Водопроводные сети | 6 |
| 2.4. | Качество питьевой воды | 6 |
| 2.5. | Краткое описание системы водоотведения города Ермолино | 6 |
| 2.5.1. | Канализационные сети | 6 |
| 2.5.2. | Канализационные насосные станции | 6 |
| 2.5.3. | Очистные сооружения канализации | 6 |
| 3 | Анализ существующих проблем | 6 |
| 4 | Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной Программы | 6 |
| 5 | Эффективность мероприятий инвестиционной программы | 8 |
| 6 | Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы | 9 |
| 7 | Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма амортизации и капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | 10 |
| 8 | Оценка рисков Инвестиционной программы | 11 |
| 9 | Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы | 12 |
| 10 | Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы | 12 |

# Инвестиционная программа

ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ермолино» на 2016-2018 гг.

- Паспорт программы

| 1.1 | Наименование инвестиционной Программы | Инвестиционная Программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ермолино» на 2016-2018 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 1.3. | Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина д. 80 |
| 1.4. | Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г.Калуга, 2-й Красноармейский пер.,2а |
| 1.5. | Наименование органа согласующего Программу | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Ермолино» |
| 1.6. | Цели и задачи Программы | создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания. увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; снижение издержек по регулируемой деятельности; снижение вредного воздействия на окружающую среду, в том числе водный объект; увеличение объемов водоснабжения и водоотведения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства; |
| 1.7. | Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| 1.8. | Объемы и источники финансирования | Всего – 647 662,903 тыс. рублей (с НДС), в том числе собственные средства – 5 842,388 тыс. рублей (амортизация – 5 005,831 тыс. рублей и капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения – 836,557 тыс. рублей), плата за подключение – 641 820,515 тыс. рублей. |
| 1.9. | Ожидаемые результаты | Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения; - снижение потерь воды в сетях; - уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене; - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения.; - увеличение мощности очистных сооружений канализации до 15 000 м3/сут. |

## Пояснительная записка

## 2.1. Введение.

Инвестиционная Программа ГП «Калугаоблводоканал»  «Реконструкция, модернизация и развитие систем холодного водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Ермолино» на 2016 – 2018 г.г. разработана в соответствии с:

      - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план развития города Ермолино, утвержденный решением Городской Думы от 02.10.2013 № 48;

- Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Калужской области от 27 июня 2014 года № 135 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Ермолино».

- Устав городского поселения «Город Ермолино»;

- Приказ от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Постановление администрации городского поселения «Город Ермолино» от 27.02.2015 № 30-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Ермолино» на 2016-2018гг.»

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2016-2018 года, необходимых для эффективности функционирования системы холодного водоснабжения в городском поселении «Город Ермолино» на объектах ГП «Калугаоблводоканал». 	Инвестиционная Программа предусматривает финансирование за счет средств, полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств.

Инвестиционная Программа разработана для решения задач, связанных с:

- реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;

- повышением эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечением средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижением капитальных и эксплуатационных затрат на очистку сточных вод, обеспечение защиты открытого водоема (р. Протва) от загрязнений в пределах густозаселенной части Боровского района.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации и новом строительстве объектов ВКХ.

2.2.  Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства ГП «Калугаоблводоканал» принадлежат на праве хозяйственного ведения.

Предприятие ГП «Калугаобводоканал» оказывает услуги по холодному водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций ул. Русинова (пос. Русинова) города Ермолино с транспортировкой на очистные сооружения канализации механической и биологической очистки г. Ермолино, выпуском в водоем (р. Протва).

Для оказания услуг по холодному водоснабжению Предприятием используется вода, поднятая собственными силами.

В настоящее время Предприятие эксплуатирует подземные воды «Русиновского» водозабора расположенного на территории Боровского района Калужской области в 10 км севернее г. Обнинска и в 5-12 км западнее г. Балабаново.

«Русиновский» водозабор состоит из 2-ти скважин, сгруппированы в узел и каптажа, работающего непосредственно в сеть.

От скважин поднятая вода по водоводу поступает в резервуар объемом 100 м3. Резервуар металлический, не заглубленный и не обвалованный, на свайном фундаменте.

Из резервуара вода забираемая насосами насосной станции второго подъема подается в распределительную сеть холодного водопровода северной части г. Ермолино – ул. Русинова (пос. Русиново).

Водозабор и насосная станция второго подъема работают в автоматическом режиме.

Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 3,1 км.

Предприятие отводит сточные воды, пропускает их через канализационную насосную станцию мощностью 10,5 тыс. м3/сут. и совместно со сточными водами г. Боровска через сооружения механической и биологической очистки г. Ермолино с выпуском в водоем (р. Протва) ниже города.

2.3. Краткое описание системы водоснабжения города Ермолино.

2.3.1. Источники водоснабжения.

В настоящее время в городе Ермолино действует две артезианских скважин:

- артскважина № 1 производительностью 25 м3/час;

- артскважина № 2 производительностью 25 м3/час

- каптаж производительностью 6,5 м3/час

2.3.2. Техническое состояние скважин.

На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ 8 25х100, на каптаже -                  ЭЦВ 6 6,5х85.

По классу водоисточников скважины относится к 1 классу, каптаж ко 2 классу по бактериологическим анализам. Сооружений водоподготовки нет.

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны. Все скважины имеют краны для отбора проб воды для контроля.

По всем скважинам первый пояс зоны санитарной охраны не соблюдается и составляет 10 м. Согласование с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области имеется. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Износ водозаборных сооружений около 70%.

2.3.3. Водопроводные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей 3,1 км., из них водоводы 1,0 км. Все сети чугунные. Сетей имеющих износ от 90 до 100% нет. На водопроводных сетях обслуживается 16 водоразборных колонок. Имеется водонапорная башня объемом 12 м3.

2.4. Качество питьевой воды

По водопроводу города Ермолино качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.5. Краткое описание системы  водоотведения города Ермолино.

2.5.1. Канализационные сети

Общая протяженность канализационных сетей по ул. Русинова (пос. Русиново) города Ермолино 3,3 км, из них 0,3 км керамика, 0,4 км асбестоцемент, остальные сети железобетонные. Общий  износ  канализационных сетей составляет 72,33 %.

2.5.2. Канализационные насосные станции.

В городе Ермолино ГП «Калугаоблводоканал» обслуживает КНС для подачи сточных вод с территории г. Боровска и г. Ермолино на очистные сооружения биологической очистки г. Ермолино (бывшие БЗРТО). Установочная мощность             КНС – 10 500м3/сут.

Общий  износ  канализационной насосной станций – 88,69%.

2.5.3. Очистные сооружения канализации.

Сточные воды, отводимые от абонентов г. Ермолино совместно со сточными водами абонентов г. Боровска подвергаются механической и биологической очистке на канализационных очистных сооружениях г. Ермолино (бывшие «БЗРТО»), фактическая производительность которых 10 000 м3/сут. Сооружения блочного типа. В 2014-2015 годы технологические емкостные сооружения капитально отремонтированы.

- Анализ существующих проблем.

Основные технические трудности, которые испытывает Предприятие, заключаются в следующем:

- старение сетей и сооружений систем холодного водоснабжения и водоотведения и как следствие увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций и экологической обстановки;

- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водопровода и канализации потенциальных и существующих абонентов;

- отсутствие свободной мощности очистных сооружений канализации.

4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной Программы.

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов.

Для достижения цели инвестиционной Программы предлагается использовать финансовые ресурсы для решения следующих основных задач:

- расширение очистных сооружений канализации и техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ГП «Калугаоблводоканал» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производительной и экологической безопасности;

- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.

Основным результатом реализации инвестиционной Программы будет выполнение к 2019 году следующих мероприятий представленных в таблице №1, которые позволят предприятию достичь установленных целевых индикаторов.

Таблица №1

| № п/п | Объект | Плановый показатель надежности | Цель реализации мероприятий | Мероприятие | Сроки выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Русинова | Показатель качества обслуживания абонентов | Обеспечение объектов капитального строительства качественной услугой | Реконструкция водопроводной сети из чугунных труб диаметром 87-100 мм по ул. Русиново в районе домов 137-238 на п/э диаметром 200 мм. | 2016-2018 |
| 2 | ОЭЗ ПТ «Людиново» | Показатель обеспечения экологических требований | Минимизация негативноговоздействия на окружающую среду и водный объект (р. Протва) | Строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 600 мм от границ земельного участка до существующей КНС протяженностью ориентировочно 4,5 км. | 2016 - 2018 |
|  |  |  |  | Реконструкция КНС «Ермолино» (установка насосного оборудования и решеток в приемном отделении). |  |
|  |  |  |  | Прокладка двух ниток напорного коллектора от КНС «Ермолино» до ОСК «Ермолино» (БЗРТО) со строительством колодца – гасителя. |  |
|  |  |  |  | Реконструкция ОСК «Ермолино» с увеличением мощьности до 15 000 м3/сут. |  |

Общая сумма капитальных вложений по 2018 год должна составить всего – 647 662,903 тыс. рублей (с НДС), в том числе собственные средства – 5 842,388 тыс. рублей (амортизация – 5 005,831 тыс. рублей и капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения – 836,557 тыс. рублей), плата за подключение – 641 820,515 тыс. рублей. Инвестиционная Программа предусматривает финансирование за счет средств, полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств.

- Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения города.

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения и водоотведения, высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий;

- снижение потерь воды;

- экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду.

Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению представлены в таблице:

## 6. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы

# Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей  для реализации инвестиционной Программы  осуществлялся  в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения» и другими нормативными материалами.

Стоимость мероприятий  определена с учетом  укрупненных сметных нормативов  и параметров  изменения цен  используемых ресурсов в период реализации Программы. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий  проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам  ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.), проведение регистрации объектов,  расходы по аренде земли на срок строительства  и прочие расходы.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять  за счет средств, полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств.

Сведения  об объеме  финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой  по отдельным мероприятиям  инвестиционной

Программы, с указанием источников финансирования  представлены в Приложении 1 к Программе.

При расчете размера ставки за протяженность сети не учитываются средства, полученные на создание этих сетей и объектов на них, предусмотренные инвестиционной программой за счет иных источников, кроме платы за подключение, в том числе средств бюджетов бюджетной системы.

При реализации Программы возможно возникновение потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- Недостаточное финансовое обеспечение (неисполнение обязательств  участниками схемы финансирования Программы).

- Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

- Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет  увеличение затрат  на отдельные программные мероприятия.

- Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе  по причине «переоценки» объемов  присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.

Из четырех вышеперечисленных факторов  риска  наиболее реальным  представляется  недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего  могут измениться  запланированные  сроки выполнения мероприятий и  подвергнуться корректировке   показатели  эффективности реализации  Программы, что в свою очередь  потребует  внесения изменений в Программу.

Наиболее нестабильной  и поэтому несущей риск  является плата за подключение   к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники  являются  накапливаемыми  с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов  по запланированным  мероприятиям Программы, что может привести  к необходимости кредитования, а, следовательно, будут иметь место дополнительные расходы  по  обслуживанию.

Для минимизации последствий  в случае наступления рисков  предусматривается   механизм корректировки Программы.

- Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма амортизации и капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению

В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятий, источником реализации которых являются амортизация и капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах и амортизации, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части увеличения пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства.

Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и прогнозного уровня роста тарифов представлены в таблице:

8. Оценка рисков Инвестиционной программы.

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- Превышение фактической стоимости мероприятий программы над плановой.

Причины:

- изменение в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неполнота оплаты потребителями услуг по водоснабжению и водоотведению;

- не точность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программ по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

- использование собственных средств Предприятия выше запланированных.

Государственное регулирование тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение также может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки Предприятия.

- Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы.

Контроль над реализацией инвестиционной Программы осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

Заказчик программы:

- контролирует качественное проведение намеченных в Программе мероприятий;

- отслеживает целевое, эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;

- организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Исполнитель Программы:

- представляет Заказчику Программы отчет в разрезе показателей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами;

- предоставляет иную информацию, запрашиваемую органом местного самоуправления, необходимую для осуществления его полномочий.

Представление информации по показателям реализации инвестиционной Программы осуществляется в установленном порядке по согласованию сторон.

- Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы.

Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно- эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2012 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами.