# Согласовано:

Вр. и. о. Главы администрации муниципального

Района «Город Людиново и Людиновский район»

______________ /Д.М. Аганичев/

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Государственного предприятия

Калужской области «Калугаоблводоканал»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения

на территории города Людиново

на 2015-2020 гг.

г. Калуга

2015 г.

Оглавление

| 1 | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 4 |
| 2.1. | Введение | 4 |
| 2.2. | Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения | 5 |
| 2.3. | Краткое описание системы водоснабжения города Людиново | 5 |
| 2.3.1. | Источники водоснабжения | 5 |
| 2.3.2. | Сооружения водоподготовки города Людиново | 5 |
| 2.3.3. | Водопроводные сети | 6 |
| 2.3.4. | Техническая оценка водоводов | 6 |
| 2.4. | Качество питьевой воды | 6 |
| 2.5. | Краткое описание системы водоотведения города Людиново | 7 |
| 2.5.1. | Канализационные сети | 7 |
| 2.5.2. | Канализационные насосные станции | 7 |
| 2.5.3. | Очистные сооружения канализации | 7 |
| 3 | Анализ существующих проблем | 8 |
| 4 | Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы | 8 |
| 5 | Эффективность мероприятий инвестиционной программы | 9 |
| 6 | Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы | 10 |
| 7 | Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | 11 |
| 8 | Оценка рисков Инвестиционной программы | 12 |
| 9 | Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы | 13 |
| 10 | Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы | 14 |

# Инвестиционная программа  ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на 2015-2020 гг.

# 1. Паспорт программы

| 1.1 | Наименование инвестиционной Программы | Инвестиционная Программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на 2015-2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», |
| 1.3. | Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| 1.4. | Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а |
| 1.5. | Наименование органа согласующего Программу | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.6. | Цели и задачи Программы | - создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания; - снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в муниципальном образовании «Город Людиново» |
| 1.7. | Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 годы |
| 1.8. | Объемы и источники финансирования | Всего – 1 184 804,438 тыс. рублей, в том числе собственные средства – капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения – 44 045,637 тыс. руб., плата за подключение – 1 140 758,801 тыс. руб. |
| 1.9. | Ожидаемые результаты | Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь воды в сетях; - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями; - уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене; - увеличение абонентской базы в связи с созданием новых участков сетей водоснабжения и водоотведения; - перевод объектов капитального строительства в другую степень благоустройства (центральный водопровод, ванны с местными водонагревателями, канализация); - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения. |

## Пояснительная записка

## Введение

## Инвестиционная программа ГП «Калугаоблводоканал»  по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на 2015-2020 гг.» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Генеральным планом города Людиново, утвержденным решением Городской Думы от 25.09.2013 № 24-р;

- Уставом городского поселения «Город Людиново»;

- Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Письмом администрации городского поселения «Город Людиново» от 25.07.2015  «О внесении изменения в технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в рамках реализации мероприятий по созданию  особой экономической зоны   на территории городского поселения  «Город Людиново» на 2014-2020 гг.»»

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2014-2020 гг., необходимых для эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на объектах ГП «Калугаоблводоканал». Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет средств, полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия (капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения) и заемных средств (в целях нивелирования рисков по недобору платежей в виду поэтапного подключения новых потребителей и внесения платы за подключение).

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа) и расширения зоны действия коммунальной инфраструктуры;

- повышением эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечением средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации и новом строительстве объектов ВКХ.

2.2.  Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения

Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства ГП «Калугаоблводоканал» принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.

Предприятие ГП «Калугаобводоканал» оказывает услуги по холодному водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций города Людиново с транспортировкой на очистные сооружения канализации для их очистки и выпуску в водоем (оз. Ломпадь).

Для оказания услуг по холодному водоснабжению Предприятием используется вода, поднятая собственными силами.

В настоящее время Предприятие эксплуатирует три артезианские скважины (резерв), расположенных в черте г. Людиново и поверхностный водозабор, расположенного на правом берегу водохранилища Ломпадь в 3,5 км от г. Людиново.

На водозаборных сооружениях установлена система водоочистки с использованием реагентов и фильтрации.

Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 84,6 км.

Предприятие отводит сточные воды, пропускает их через канализационную насосную станцию и сооружения механической и биологической очистки с выпуском в водоем вне черты населенного пункта.

2.3. Краткое описание системы водоснабжения города Людиново

2.3.1. Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения г. Людиново являются поверхностные воды водохранилища Ломпадь. Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком проектной мощностью 0,45 м3/сек, 36 000 м3/сутки.

Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком оборудован рыбозащитным устройством в виде фильтрующего оголовка с боковым односторонним приемом воды. Оголовок засыпан бутовым камнем.

Скважины, используемые для водоснабжения города, имеют наземные кирпичные павильоны.

По классу водоисточников водохранилище Ломпадь относится по цветности, окисляемости, ХПК, БПК и бак.показателям к 3 классу, по остальным показателям  к 1 классу, общий класс – 3. В соответствии с приложением 1 ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» методы обработки водоочистных сооружений на водоочистный станции Людиновского водозабора соответствуют 2 классу. В зимний период, когда качество воды в водохранилище соответствует полностью по всем показателям 1 классу, обработка воды осуществляется по короткой схеме.

По классу водоисточников скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа и к 3 классу по мутности. Общий класс – 3.

2.3.2. Сооружения водоподготовки города Людиново

Состав поверхностного водозабора  и водоочистных сооружений:

- насосная станция I-го подъёма  –   2 насоса Д 300/70, Д 320/90 и 2 вакуумных насоса;

- насосная станция дополнительного подъема

- всасывающие трубы Д=500 мм – 2 нитки;

- напорный водовод I-го подъёма Д=500 мм – 2 нитки;

- водопроводная очистная станция проектной мощностью 36 тыс. м3/сутки, куда входят:

- микрофильтры;

- смесители – 2;

- реагентное хозяйство;

- камеры хлопьеобразования  -  4;

- горизонтальные отстойники – 4;

- скорые однослойные фильтры – 7;

- шламонакопитель;

- хлораторная, переведена на гипохлорит натрия;

- резервуары чистой воды: 2 шт. по 3000 м3 каждый;

- сооружения повторного использования воды резервуар  1000 м3;

- грязевой резервуар 1000 м3

- административно-бытовой корпус с лабораторией;

- насосная станция II-го подъёма 1 насос Д630/90,  4 насоса  Д1250/63 и 1 насос 300Д/90.

На водозаборе и водоочистной станции кроме перечисленных насосов установлены: насос Н 45/30, 2 насоса ГРМК –2,  2 насоса 20 НДН, насос 4К6, насос КС 50-110, СМ 250/22,5, СМ 25/200, 2 насоса ФГ 114/10-0,5, 2 насоса НД 10Р-10-100Т14А, НД 10Р-25-40-Т13А, 2 насоса ГРМК3, 2 насоса Х 50-32-125Д, 2 насоса НД 400-16, 2 насоса НД 100-10, 3, АФ40-10Ф12.

Сточные  воды  от  реагентного хозяйства после промывки горизонтальных отстойников,  резервуаров чистой воды, камер хлопьеобразования и фильтров водоочистной станции Людиновского водозабора отводятся в резервуар повторного использования, затем основная часть возвращается в голову процесса, а остальная, с отстоявшимся шламом, поступает на шламонакопитель. Из шламонакопителя неиспарившаяся часть воды сбрасывается в р. Болву, а дренажные воды в водохранилище Ломпадь.

По  всем сооружениям первый пояс зоны санитарной охраны соблюдается. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Износ водозаборных сооружений составляет 84,47 %.

2.3.3. Водопроводные сети

Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 84,6 км., из них 22,1 км - чугун, 60,7 км – сталь и 1,8 км – полиэтилен; Д800-0,49км, Д700-0,82км, Д600-0,445км, Д500 –17,115 км., Д400 -6,9км, Д325 –1,3км, Д250 – 0,5 км., Д 200 – 4,4км, Д 150 –19,2км, Д160-1,16км,   Д100- 20,1км и Д менее 100 –12,27км. Из них водоводов 27,5 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 26 водоразборных колонок, 99 пожарных гидрантов 531 задвижка. На сетях имеется насосная станция II-го подъема по ул. Шумавцова (насосы КМ 80-60, КМ80-50-200, К20/30).

2.3.4. Техническая оценка водоводов

Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлась на 50-70 годы прошлого века. Около 72 % чугунных труб находится в использовании более 20 лет, около 26 % стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 98 % составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 15 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет           боле 80 %.

2.4. Качество питьевой воды

По водопроводу города Людиново качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.5. Краткое описание системы  водоотведения города Людиново

2.5.1. Канализационные сети

Общая протяженность канализационных сетей по городу 96,78 км. из них 24,1 км. -чугун, 39,45 км – сталь,  0,23 км. – полиэтилен, 4км. – железобетонные и 27,5км. – керамические, 1.5км - асбестоцементные ; Д1400-0,155км, Д1200-0,048км, Д1000- 0,657км, Д920-0,154км, Д800-2,14км, Д720-0,207км, Д630-0,426км, Д500 –11,455 км., Д 400 -16,542км, Д300 –8,39км, Д 250 – 16,2 км.,  Д 200 – 12,4 км, Д 150 –22,8км, Д 100 и менее 5,2 км.

94 % труб имеет срок эксплуатации более 20 лет. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 6 %.

2.5.2. Канализационные насосные станции

На сетях эксплуатируется 8  канализационных насосных станций, установленной мощностью 116,88 тыс. м3/сутки.     Балансовый износ более 50% .

| № п/п | Наименование | Насосное оборудование | Производительность м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | 2 насоса 8Ф12, ФГ216/24, К20/30 | 1400 |
| 2 | КНС№2 | 3 насоса СД-700, 2 насоса СМ250-200-400, 2 насоса К20/30 | 36480 |
| 3 | КНС №3 | 2 насоса ФГ450/22.5, 3 насоса СМ250-200-400, ФГ80, К20/30 | 40000 |
| 4 | КНС№4 | 2 насоса ФГ 144/10,5 и Ф 115/38 | 3000 |
| 5 | КНС №5 | 2 насоса СМ 250-200-400, 2 насоса 8НФ, СМО125-80-315, К20/30 | 30000 |
| 6 | КНС №6 | 2 насоса ФГ-144, АР-60 | 2000 |
| 7 | КНС №7 | 2 насоса СМ125-80-315, насос ВК, К20/30 | 2000 |
| 8 | КНС №8 | КМ-50-210, СМ250, К-60 | 2000 |

2.5.3. Очистные сооружения канализации

Общегородские канализационные очистные сооружения расположены в 3,15 км от г. Людиново. Сброс очищенных сточных вод с общегородских очистных сооружений в р. Болву вне черты населенного пункта.

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения отводятся по канализационным сетям Водоканала  на общегородские очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 22 000 м3/сутки; 8030,0 тыс. м3/год. Процесс биологической очистки происходит  в  аэротенках.

Год постройки канализационных очистных сооружений -  1975 год.

На очистных сооружениях канализации установлено 3 насоса ФГ 144/10,5, 3 насоса ТВ 80-1,6, 2 насоса СД 250/22,5 насос НС 250/22,5, 2 насоса ФГ 216/24, 2 насоса СМ 150-125-315  и насос К20/30.

Сырой осадок   из   первичных   отстойников и, отстоявшийся в вторичных отстойниках, избыточный активный  ил городских очистных сооружениях канализации отводятся в резервуар. Из резервуара насосами перекачивается на иловые площадки.

Осадок из песколовок отводится в песковые бункера с дальнейшим его удалением  на песковые площадки.

- Анализ существующих проблем

Основные технические трудности, которые испытывает Предприятие, заключаются в следующем:

- невозможность транспортировки требуемого объема воды по водоводам от водоочистной станции, отсутствие магистральных сетей холодного водопровода территории частного сектора и нестабильности давления в водопроводных сетях;

- старение сетей и сооружений систем холодного водоснабжения и водоотведения и как следствие увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций и экологической обстановки;

- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водопровода и канализации потенциальных и существующих абонентов;

- отсутствие денежных средств приводит к систематическому недоремонту стареющих сетей и сооружений на них систем холодного водоснабжения и водоотведения, что увеличивает % их износа.

- Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов и расширение зоны обслуживания.

Для достижения цели Инвестиционной программы предлагается использовать финансовые ресурсы для решения следующих основных задач:

- техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ГП «Калугаоблводоканал» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- строительство новых участков сети центрального водоснабжения и канализации;

- обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производительной и экологической безопасности;

- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение к 2020 году мероприятий представленных в Приложении № 1 к инвестиционной программе, которые позволят предприятию достичь установленных целевых индикаторов.

Общая сумма капитальных вложений по 2020 год должна составить всего – 1 184 804,438 тыс. рублей, в том числе собственные средства – капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения – 44 045,637 тыс. руб., плата за подключение – 1 140 758,801 тыс. руб.

Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет средств полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия (капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения) и заемных средств (в целях нивелирования рисков по недобору платежей в виду поэтапного подключения новых потребителей и внесения платы за подключение).

- Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения города.

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения и водоотведения, высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий;

- снижение потерь воды;

- экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду (уменьшение сброса фосфата).

Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению представлены в таблице:

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению представлен в таблице:

- Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы

Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей  для реализации инвестиционной Программы  осуществлялся  в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения» и другими нормативными документами.

Стоимость мероприятий  определена на основании локальных сметных расчетов.             В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий  проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам  ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.), проведение регистрации объектов и прочие расходы.                         Финансовые  потребности определены по годам реализации без учета индексов-дефляторов цен в строительстве согласно прогнозу Минэкономразвития России.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять  за счет средств, полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия (капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения) и заемных средств (в целях нивелирования рисков по недобору платежей в виду поэтапного подключения новых потребителей и внесения платы за подключение).

Сведения  об объеме  финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой  по отдельным мероприятиям  инвестиционной

Программы, с указанием источников финансирования  представлены в Приложении № 1 к Программе.

При реализации Программы возможно возникновение   потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- Недостаточное  финансовое обеспечение (неисполнение обязательств  участниками схемы финансирования Программы).

- Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

- Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет  увеличение затрат  на отдельные программные мероприятия.

- Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе  по причине «переоценки» объемов  присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.

Из четырех вышеперечисленных факторов  риска  наиболее реальным  представляется  недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего  могут измениться  запланированные  сроки выполнения мероприятий и  подвергнуться корректировке   показатели  эффективности реализации  Программы, что в свою очередь  потребует  внесения изменений в Программу.

Наиболее нестабильной  и поэтому несущей риск  является плата за подключение   к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники  являются  накапливаемыми  с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов  по запланированным  мероприятиям Программы, что приводит к необходимости кредитования.

Для минимизации последствий  в случае наступления рисков  предусматривается   механизм корректировки Программы.

- Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению

В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятий, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства в рамках Закона Калужской области от 26.06.2012 № 275-ОЗ "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"), а также увеличения мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения.

Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и прогнозного уровня роста тарифов представлены в таблице:

- Оценка рисков Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- Превышение фактической стоимости мероприятий программы над плановой.

Причины:

- изменение в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программ по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

- использование собственных средств Предприятия сверх запланированных.

Государственное регулирование тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение также может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки Предприятия.

- Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы

Контроль над реализацией инвестиционной Программы осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

Заказчик программы:

- контролирует качественное проведение намеченных в Программе мероприятий;

- отслеживает целевое, эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;

- организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Исполнитель Программы:

- представляет Заказчику Программы отчет в разрезе показателей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами;

- предоставляет иную информацию, запрашиваемую органом местного самоуправления, необходимую для осуществления его полномочий.

Представление информации по показателям реализации инвестиционной Программы осуществляется в установленном порядке по согласованию сторон.

- Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы

Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно- эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2012 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами.